## Slide 1: Dossier de commande WIFI + Arduino
Version 1.03
01/10/2017

## Slide 2: Contenu
Principe général
Liste des modules
      Module Maître commande
      Module Tourelle 100mm
      Module propulsion / direction
      Autres à venir …
Communication inter-modules (I2C)
      Protocole binaire propriétaire
Communication module maître / console pilotage
      Protocole http
FAA Cassard

## Slide 3: Principe général
Dossier de commande
Module Tourelle 100mm
(Arduino Nano)
Platine standardisée
Servo AZUMUT
Servo ELEVATION
Bruiteur
Fumigène
Module Maître
(Arduino Uno
Wifi PHPOc)
Bus I2C
Module Propulsion
Direction
(Arduino Nano)
Platine standardisée
Servo Direction
Controleur Gauche
Controler Droit
Moteur Brushless Gauche
Moteur Brushless Droit
Autres
Modules

## Slide 4: MODULE TOURELLE 100mm
Propriétés
  String id;
  int okLedPin; N° de la pin de l’arduino connectée à la Led de status Ok
  int errorLedPin; N° de la pin de l’arduino connectée à la Led de status Error
  int servoAsimutPin; N° de la pin de l’arduino connectée au signal du servo d’asimut
  int servoElevationPin; N° de la pin de l’arduino connectée au signal du servo d’élévation
  int smokePin; N° de la pin de l’arduino connectée au déclencheur fumigène
  int soundPin; N° de la pin de l’arduino connectée au déclencheur son de tir
  int delayAzimut; Valeur du delai entre 2 mise à jours de positions d’asimut
  int delayElevation; Valeur du delai entre 2 mise à jours de positions d’élévation

## Slide 5: MODULE TOURELLE 100mm
Méthodes publiques
void Setup (TourelleParams tourelleParams);
      Positionne les valeurs par défaut.
void SetId (String id);
      Affecte l’identifiant unique de l’objet
void SetAzimutElevation (int azimut, int elevation);
      Affecte la prochaine position d’azimut et d’élévation qui seront appliquées par la méthode Update
void Update ();
      Applique les modifications de la méthode GoToPos sur l’arduino
void SetChangeSpeed (int delayAzimut, int delayElevation);
      Affecte les délais entre 2 mises à jours de positions

## Slide 6: MODULE TOURELLE 100mm
void ErrorValueOutOfRange ();
      Déclenche l’affichage d’une ligne d’erreur et de changement de status avec l’appel des méthodes suivantes :
LedCommandeError.SetState(LED_OFF);
LedCommandeError.SetDelayOn(50);
LedCommandeError.SetDelayOff(100);
LedCommandeError.BlinkNTimes(2);
      Extinction de la led d’erreur puis 2 clignotements de 50ms séparés par une extinction de 100ms
void Ok ();
      Déclenche l’affichage d’une ligne d’erreur et de changement de status avec l’appel des méthodes suivantes :
LedCommandeOk.SetState(LED_ON);
LedCommandeError.SetState(LED_OFF);

## Slide 7: Module PROPULSION / DIRECTION
Propriétés
Méthodes publiques

## Slide 8: Module Maitre commande
Propriétés
Méthodes publiques