## Slide 1
C
CASSARD
SYSTÈME DE PILOTAGE
Dossier de commande
Architecture · interfaces · protocole
Une console de pilotage embarquée, conçue autour
d'un contrôle clair et d'une architecture modulaire.
RÉVISION 2.0 · OCTOBRE 2026
PROPULSION / DIRECTION / TOURELLE / SUPERVISION
DOCUMENTATION TECHNIQUE

## Slide 2
C
CASSARD
SYSTÈME DE PILOTAGE
VUE D'ENSEMBLE
Un pilotage modulaire, une commande unifiée
CASSARD · PILOTAGE EMBARQUÉ · OCTOBRE 2026
02
3
cartes
Un contrôleur central et deux modules dédiés
2
esclaves I²C
Propulsion (2) et tourelle (1)
7
écrans
De la connexion à la console de diagnostic
0
télémétrie
Pas de retour de mesures des modules à l'interface
CHAÎNE DE COMMANDE
OPÉRATEUR
Navigateur
CENTRAL
PHPoC + Uno
BUS I²C
Routage adressé
→
→
WebSocket text.phpoc
Trames validées puis transmises au module destinataire
PÉRIMÈTRE DE CETTE VERSION
Pilotage moteur et gouvernail
Commande des axes de tourelle
Console de diagnostic
Interface web responsive
Sons/lumières : commandes non implémentées

## Slide 3
C
CASSARD
SYSTÈME DE PILOTAGE
SYSTÈME
Architecture technique
CASSARD · PILOTAGE EMBARQUÉ · OCTOBRE 2026
03
Les trames du navigateur sont validées par le central, puis routées vers le module I²C concerné.
01 · INTERFACE
Console web
PHP / HTML / CSS / JS
WebSocket
/_Cassard · text.phpoc
02 · NŒUD CENTRAL
PHPoC + Arduino Uno
Parse · valide · convertit
et route les commandes
03 · I²C ADRESSE 2
Module propulsion · deux moteurs + direction
03 · I²C ADRESSE 1
Module tourelle · azimut + élévation
WS
I²C
I²C
LIMITE DE RETOUR
Le canal applicatif est actuellement orienté commande : aucune mesure/actionneur ni confirmation I²C ne remonte aux écrans.

## Slide 4
C
CASSARD
SYSTÈME DE PILOTAGE
INTERFACE OPÉRATEUR
Pupitre propulsion & direction
CASSARD · PILOTAGE EMBARQUÉ · OCTOBRE 2026
04
Joystick combiné au centre · poussée sur le curseur bas · gouvernail sur le curseur latéral droit.
COMMANDE COMBINÉE
Maintenez le joystick dans la direction souhaitée
AVANT
ARRIÈRE
Glisser · relâcher pour arrêter et recentrer
Puissance moteur
−100 %
+100 %
GOUVERNAIL
Direction
0° · axe central
TRIBORD
+90°
0°
−90°
Synchronisé avec
l'axe horizontal du joystick
Réactivité moteur : niveau 0–5
Utilisation souris, tactile ou flèches clavier · valeurs synchronisées

## Slide 5
C
CASSARD
SYSTÈME DE PILOTAGE
PROPULSION
Commandes de propulsion
CASSARD · PILOTAGE EMBARQUÉ · OCTOBRE 2026
05
12
AVANCER
2,12,puissance,255
Puissance : 0–100
13
RECULER
2,13,puissance,255
Puissance : 0–100
14
ARRÊTER
2,14,255
Arrêt des moteurs
15
TRIBORD
2,15,angle,255
Angle : 0–90°
16
BÂBORD
2,16,angle,255
Angle : 0–90°
17
RECENTRER
2,17,255
Gouvernail à l'axe
18
RÉACTIVITÉ
2,18,niveau,255
Niveau proportionnel : 0–5
MÉLANGE PROPORTIONNEL
Direction + puissance
→ répartition moteurs
Le module applique une correction aux moteurs gauche et droit, selon l'angle et le niveau choisis.
TRAMES TERMINÉES PAR 255 + CRLF
COMPORTEMENT AU RELÂCHEMENT
Joystick au neutre → arrêt moteur (14) + recentrage direction (17).
Les curseurs indépendants déclenchent les mêmes commandes; l'écran regroupe brièvement les changements simultanés.

## Slide 6
C
CASSARD
SYSTÈME DE PILOTAGE
SUPERVISION
Tourelle & instruments
CASSARD · PILOTAGE EMBARQUÉ · OCTOBRE 2026
06
MODULE 1 · COMMANDE DE POSITION
Deux axes, une consigne cohérente
Azimut : 0–180°
Élévation : 0–60°
À chaque déplacement, la page envoie azimut et élévation dans la même trame, pour conserver la valeur de l'axe immobile.
AZIMUT
0–180°
ÉLÉVATION
0–60°
INSTRUMENTS · 5 INDICATEURS
MOTEUR G.
3 240
tr/min
ARBRE G.
1 180
tr/min
PUISSANCE
62
%
ARBRE D.
1 165
tr/min
MOTEUR D.
3 210
tr/min
Valeurs indicatives uniquement : les modules ne renvoient actuellement aucune télémétrie vers l'interface.
Fumée et son de tourelle : sorties réservées, non implémentées.

## Slide 7
C
CASSARD
SYSTÈME DE PILOTAGE
ÉLECTRONIQUE
Modules & raccordements
CASSARD · PILOTAGE EMBARQUÉ · OCTOBRE 2026
07
Broches relevées dans les firmwares actuels · confirmer le matériel et les limites mécaniques avant essai.
CENTRAL
Arduino Uno + PHPoC · Serveur WebSocket / Maître I²C
PROPULSION · I²C 2
Arduino Nano · Moteurs continus ×2 / Servo de direction
TOURELLE · I²C 1
Arduino Nano · Servo azimut / Servo élévation
PROPULSION
Moteur gauche
DIR 9 · PWM 3
Moteur droit
DIR 12 · PWM 5
Servo direction
14
LED état OK / erreur
16 / 15
TOURELLE
Servo azimut
14
Servo élévation
13
LED état OK / erreur
6 / 5
Son / fumée
réservés, non implémentés
Sécurité électrique : masse commune, niveaux logiques compatibles, tirages I²C adaptés et alimentation moteurs dédiée.

## Slide 8
C
CASSARD
SYSTÈME DE PILOTAGE
ÉCHANGES
Protocole de commande
CASSARD · PILOTAGE EMBARQUÉ · OCTOBRE 2026
08
Format : module,commande,paramètres…,255 · trame WebSocket terminée par CRLF
MODULE
CODE
FONCTION
PARAMÈTRES VALIDÉS
1
4
Tourelle · azimut + élévation
0–180° / 0–60°
2
12
Propulsion · marche avant
0–100 %
2
13
Propulsion · marche arrière
0–100 %
2
14
Propulsion · arrêt moteur
aucun
2
15
Direction · tribord
0–90°
2
16
Direction · bâbord
0–90°
2
17
Direction · recentrage
aucun
2
18
Propulsion · réactivité
niveau 0–5
Exemple propulsion · 2,12,60,255\r\nExemple tourelle · 1,4,120,25,255
Le central rejette commandes inconnues, champs mal formés et valeurs hors plage avant l'envoi I²C.

## Slide 9
C
CASSARD
SYSTÈME DE PILOTAGE
INTERFACE LOGICIELLE
Écrans de l’application
CASSARD · PILOTAGE EMBARQUÉ · OCTOBRE 2026
09
01 · ACCÈS
Connexion
Formulaire visuel; pas d'authentification effective.
02 · PILOTAGE
Tableau de bord
Navigation par modules; mode SETUP signalé.
03 · COMMANDE
Propulsion & direction
Joystick graphique 3D et curseurs synchronisés.
04 · COMMANDE
Tourelle 100 mm
Curseurs d'azimut et d'élévation.
05 · MESURES
Instruments
Cinq indicateurs de démonstration, sans télémétrie.
06 · ÉQUIPEMENTS
Sons & lumières
Écran présent; commandes non disponibles.
07 · TECHNIQUE
Diagnostic
Envoi de trames brutes et historique local.
Le témoin WebSocket confirme la connexion, pas la bonne exécution mécanique. Sons/lumières et authentification restent à implémenter.

## Slide 10
C
CASSARD
SYSTÈME DE PILOTAGE
EXPLOITATION
Déploiement & mise en service
CASSARD · PILOTAGE EMBARQUÉ · OCTOBRE 2026
10
01
Compiler
Module propulsion et tourelle avec l'AVR et CassardControl.
02
Installer le central
Compiler pour la carte PHPoC installée; fournir la bibliothèque fabricant.
03
Déployer l’interface
Copier ModuleCentral/web sur le serveur web du module.
04
Vérifier le bus
Contrôler adresses I²C 1/2, masses, SDA/SCL et alimentation.
05
Tester prudemment
Connexion WebSocket, axes à faible consigne, sans charge mécanique.
Confirmer les butées, le sens des servos et l'absence d'interférence avec le mécanisme avant toute commande en charge.

## Slide 11
C
CASSARD
SYSTÈME DE PILOTAGE
SYNTHÈSE
État actuel & limites connues
CASSARD · PILOTAGE EMBARQUÉ · OCTOBRE 2026
11
INTERFACE
Joystick graphique 3D central; curseur de poussée en bas; direction à droite; affichage responsive.
COMMANDE
Moteurs, gouvernail et deux axes de tourelle pilotés par WebSocket et I²C.
SÉCURITÉ LOGICIELLE
À l'arrêt du joystick, trame arrêt moteur et recentrage direction.
POINTS À TRAITER
Le formulaire de connexion n’authentifie pas encore l’utilisateur.
Aucun retour télémétrique ni accusé I²C n’atteint les écrans.
Les instruments montrent des valeurs de démonstration.
Les commandes de son et de fumée ne sont pas implémentées.
Les butées logicielles et mécaniques doivent être confirmées.
Documentation détaillée : Pilotage/docs/interface-pilotage.md
Cette présentation décrit le comportement logiciel; valider l'ensemble sur le matériel réel avant exploitation.